УДК 550.34

Текелийское Землетрясение в Казахстане в 2009 году: очаг и воздействия.

Н.Н. Михайлова, Н.Н. Полешко

Институт геофизических исследований Национального ядерного центра Республики Казахстан, Алматы, Казахстан

Аннотация. Рассмотрены вопросы параметризации основного толчка землетрясения 13 июня 2009 г. магнитудой mb = 6.3, проявившегося в г. Текели с интенсивностью 7 баллов. Изучены пространственные характеристики очага, механизм и СМТ, закономерности афтершоковой деятельности. С большой вероятностью установлена плоскость разрыва в очаге. В 1993 г. практически в этом же месте произошло такое же по параметрам очага и проявлениям землетрясение. Отмечены практически одинаковые параметры сейсмических воздействий на территории г. Алматы при двух одинаковых очагах.

Ключевые слова: параметры очага, Текелийское землетрясение, механизм, карта изо-сейст, акселерограммы, спектр реакции.

введение

13 июня 2009 г. в 23 ч 17 мин по местному времени (в 17 ч 17 мин по UTC) в юго-восточном Казахстане произошло сильное землетрясение. Наиболее сильно пострадал г. Текели, оказавшийся непосредственно в эпицентральной зоне землетрясения. Интенсивность сотрясений в этом городе достигла 7 баллов. Интересно, что это уже второе за последние 16 лет землетрясение такой силы в г. Текели. Предыдущее землетрясение произошло в 30 декабря 1993 г. [Калмыкова и др., 1999]. Координаты гипоцентров и магнитуды двух Текелийских землетрясений приведены в табл. 1. Видно, что

основные характеристики обоих землетрясений – расположение гипоцентров и магнитуды – очень близки.

На рис. 1 представлены фотографии из г. Те-кели, сделанные «по горячим следам» после землетрясения и помещенные на сайте htp://www.today.kz/ru/news/kazakhstan/ 2009-06-16/tekeli13. Два 7 - балльных землетря- сения практически в одном месте за сравни- тельно небольшой срок – неординарное явление в сейсмичности Казахстана. Это заставляет подробно проанализировать ситу- ацию в этом сейсмоактивном районе.

Таблица 1. Инструментальные характеристики очагов Текелийских землетрясений

| Дата, д.,м.,г. | Время в очаге То, ч:мин:с. (UTC) | Широта, с.ш. | Долгота, в.д. | Глубина, км | mb | Ms |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.06.2009 30.12.1993 | 17:17:40.0 14:24:06.4 | 44.77 44.82 | 78.82 78.77 | 25 20 | 6.3 6.4 | 5.4 5.4 |

© Н.Н. Михайлова, Н.Н. Полешко, 2010

Текелийское землетрясение в Казахстане в 2009 году: очаг и воздействия.

Рис.1. Повреждения зданий в г. Текели в результате землетрясения 13.06.2009 г. (с сайта www.today.kz)

характеристика тектонических условий в районе Текелийского землетрясения

Джунгарский регион, наряду с Северо-Тянь-Шаньским, является наиболее изученным в сейсмоактивном поясе Казахстана. В работе [Сейсмическое …, 2000] представлена карта сейсмогенерирующих зон Джунгарии (рис. 2). На нее нанесены местоположения эпицентров Текелийских землетрясений 1993 и 2009 гг.

Судя по этой карте, в Джунгарском Алатау могут происходить землетрясения с магниту-

дой до 8.0. Особую опасность представляют Бороталинская (№ 22) и Южно-Джунгарская зоны (№ 23), расположенные в непосредственной близости от очагов Текелийских землетрясений. Эпицентры обоих изучаемых землетрясений находятся в зоне сложного сочленения разнонаправленных разломов в южной части Западно-Джунгарской (№18) сейсмогенериру-ющей зоны. Здесь максимально сильными могут быть землетрясения магнитудой 7.0.

Западно-Джунгарская сейсмогенерирующая зона связана с одноименным разломом, кото-

Н.Н. Михайлова, Н.Н. Полешко

Рис 2. Сейсмогенерирующие зоны Джунгарского региона. Звёздочками показаны эпицентры Текелийских землетрясений за 1993 и 2009 гг.

рый относится к числу глубинных. Совместно с Актасским разломом в Северном Прибалхашье Западно-Джунгарский разлом образует единую зону протяженностью около 500 км. Толщина земной коры здесь составляет 44–46 км. В историческом прошлом в этом районе отмечались землетрясения магнитудой до 5.5 . Имеются указания на сейсмогравитационную природу завала, прорыв которого в 1958 г. вызвал катастрофический селевой поток в районе г. Текели.

Примыкающая с юга к изучаемому району Южно-Джунгарская сейсмогенерирующая зона приурочена к глубинному разлому, разделяющему Южно – и Центрально-Джунгарский блоки. Зона протягивается из Китая далее на северо-запад и уходит под кайнозойские отложения Южно-Прибалхашской впадины, расчленяясь поперечными разломами. В этом же направлении уменьшается и мощность коры от 50 до 44 км.

По данным инструментальных наблюдений с 1951 г. вдоль Южно-Джунгарской зоны разломов отмечены землетрясения с магнитудой 5.9– 6.5. Но потенциальные возможности этой зоны, видимо, значительно выше. Об этом свидетельствуют интенсивные движения новейшего этапа, выразившиеся в надвиговых перемещениях вдоль разлома и образовании приразломныхскладок в неогеновых отложениях, дефор- мациях и разрывах голоценовых террас. По всему комплексу имеющихся данных, на восточном фланге Южно-Джунгарской зоны максимальная магнитуда предполагается в пределах 7.0 – 8.0, а к северо - западу сни- жается до 6.5, в Прибалхашье до 6.0.

На рис. 3 представлена система актив- ных разломов и историческая сейсмичность Джунгарии. Разломы выделены в соот- ветствии с результатами работ по проекту МНТЦ CASRI (2006–2009 гг.) [Финальный …, 2009] и уточнены А.Е. Великановым с использованием космических снимков. По карте рис. 3 видно, что очаги происшедших Текелийских землетрясений «зажаты» между двумя глубинными разломами – Южно - Джунгарским и Западно - Джунгарским. Размеры очаговых областей ограничены границами клинообразного блока, который находится в зоне разнонаправленного дейст- вия сил сжатия с северо-востока и юго - запада.

Анализ сеймотектонической обстановки в этом районе по результатам изучения механизмов очагов за последние 30 лет показал следующее [Нусипов и др., 2007]. Система напряжений в Джунгарии харак- теризуется близ - горизонтальным суб- меридиональным сжатием

Текелийское землетрясение в Казахстане в 2009 году: очаг и воздействия.

Рис 3. Карта рельефа Джунгарского региона. Звёздочками отмечены эпицентры Текелийских землетрясений за 1993 и 2009 годы, линиями черного цвета - активные тектонические разломы; 1-3 - землетрясения с MS ≥ 7.1 (1), 7.0 ≥MS≥ 6 (2), 5.9 ≥MS ≥ 5.0 (3)

и близгоризонтальным растяжением в субширотном направлении. Преобладающим типом деформирования в этих условиях является горизонтальный сдвиг, на фоне которого выделены локальные зоны, деформированные одноосным сжатием и одноосным растяжением. Именно одна из таких зон одноосного растяжения расположена в блоке между Южно- и Западно-Джунгарским разломами.

Mеханизм очагов Текелийских землетрясений

Механизм очага Текелийского землетрясения 13 июня 2009 г. определен по стандартной методике на основе первых вступлений объемных волн (МО) и по методике инверсии поверхностных волн (каталог тензора центроида сейсмического момента (СМТ) Гарвардского университета) [www.seismology.harvard.edu]. Стереограммы механизма приведены на рис. 4. Для сравнения приведены также МО и СМТ для землетрясения 1993 г. (рис. 4, табл. 2).

В решении механизма очага землетрясения 2009 г. по стандартной методике МО (строка 4) были использованы 27 знаков первых вступлений Р- и S-волн, зарегистрированных сейсмическими станциями сетей Сейсмологической

Рис. 4. Стереограммы механизмов очагов землетрясений 1993 и 2009 гг. по данным регионального каталога МО и СМТ- каталога

опытно-методической экспедиции (СОМЭ) и Института геофизических исследований Национального ядерного центра Республики Казахстан (ИГИ НЯЦ РК).

Распределение знаков позволило получить решение МО, в котором согласованность знаков составила 100%, разброс определяемых параметров не превышал 15°. Первая нодальная плоскость, ориентированная в северо-восточном

н.н. михайлова, н.н. Полешко

Таблица 2. Параметры Текелийских землетрясений 1993 и 2009 гг. по данным регионального и СМТ каталогов

| № | каталог | дата | время | n | λ | H | Mb | AzP | eP | AzT | eT | AzN | eN | STR | DIP | SLIP | STR | DIP | SLIP | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МО | 30.12.93 | 142406.4 | 4449 | 7846 | 20 |  | 164 | 2 | 73 | 30 | 258 | 60 | 32 | 68 | 21 | 115 | 70 | 157 | 85 |
| 2 | ∆(СМТ-МО) |  | 3.8 | 8 | 0 | 1 |  | 0 | -2 | -5 | -17 | 8 | 17 | -9 | -6 | -19 | 5 | -15 | 12 | 61 |
| 3 | СМТ |  | 142410.2 | 4457 | 7846 | 21 | 5,8 | 344 | 4 | 78 | 47 | 250 | 43 | 41 | 62 | 40 | 110 | 55 | 145 | 24 |
| 4 | МО | 13.06.09 | 171737.9 | 4446 | 7849 | 25 |  | 168 | 18 | 71 | 20 | 296 | 63 | 30 | 63 | 2 | 300 | 89 | 154 | 27 |
| 5 | ∆(СМТ-МО) |  | 2.7 | 0 | 1 | -13 |  | 169 | -17 | -3 | 37 | -49 | -30 | 9 | -8 | 46 | -24 | -36 | -21 | -3 |
| 6 | СМТ |  | 171740.6 | 4446 | 7850 | 12 | 5,8 | 337 | 1 | 68 | 57 | 247 | 33 | 39 | 55 | 48 | 276 | 53 | 133 | 24 |
| 7 | ∆МО | 1993-2009 |  | 3 | -3 | -5 |  | -4 | -16 | 2 | 10 | -38 | -3 | 2 | 5 | 19 | -185 | -19 | 3 | 58 |
| 8 | ∆ СМТ | 1993-2009 |  | 11 | -4 | 9 | 0 | 7 | 3 | 10 | -10 | 3 | 10 | 2 | 7 | -8 | -166 | 2 | 12 | 0 |

направлении, круто падает на юго-восток. Вто-	В результате тип подвижки меняется на взброс,
рая плоскость близвертикальная, она имеет	с таким движением по плоскости разрыва согла-
северо-западное простирание, согласующееся	суется меньшая глубина гипоцентра по каталогу
с простиранием Южно-Джунгарского разлома.	СМТ относительно регионального.
Подвижка по первой плоскости представляет	Решение механизма очага в рамках исполь-
собой левосторонний сдвиг, по второй – сдвиго-	зованной модели предполагает два равнове-
взброс, с преобладанием правосторонней сдви-	роятных положения плоскости разрыва. Для
говой компоненты. Ориентация снимаемых в	установления истинного направления разрыва
очаге напряж ений свидетельствует, что разрыв	протяженного очага применена, в частности,
произошел под действием близгоризонтального	методика И.В. Горбуновой [1992], основанная
субмеридионального напряжения сжатия.	на построении и анализе азимутального годо-
СМТ-решение (строка 6 табл.2) получено по	графа. Годограф построен по материалам стан-
данным 24 станций Глобальной сети наблюде-	ций СОМЭ, по вертикальной шкале отложены
ний и в целом согласуется с решением по стан-	значения δ (tpmax-tp1), где tpmax – время наступле-
дартной методике (строка 5 табл. 2). Разница	ния максимума в цуге Р-волн, tp1- время первого
между центроидным и начальным временем по	вступления Р-волны. Из рис. 5 видно, что годо-
региональному каталогу составляет 2.7 с, оно	граф имеет один четкий максимум, приурочен-
может характеризовать время развития процес-	ный к азимуту 40°, минимум годографа тяготе-
са в очаге [Smith et al., 1997]. Положение эпи-	ет к значениям 180–220°. Эти значения близки,
центров центроида и очага в первом движении	соответственно, к прямому и обратному ази-
совпадает, существенно отличаются только зна-	мутам простирания первой нодальной плоско-
чения глубин. Сопоставление решений механиз-	сти, показанным на рисунке вертикальными
мов, полученных двумя методами, показывает,	линиями. Из такого вида азимутального годо-
что ориентация первой плоскости практически	графа следует, что ориентация плоскости разры-
одинакова, расхождение ее параметров не пре-	ва близка к 40°, разрыв был однонаправленным
вышает 9°, т.е. находится в пределах погрешно-	и распространялся от азимута 40° к азимуту
сти решения. Несколько большее расхождение	220°. Данные азимутального годографа хоро-
параметров отмечено для второй плоскости: ее	шо согласуются с параметрами механизма оча-
падение в главной фазе более пологое, а прости-	га и позволяют предположить, что разрыв рас-
рание – субширотное. Ориентация напряжения	пространялся по первой нодальной плоскости
сжатия при развитии разрыва сохраняется, тогда	(Az = 30–39°) с северо-востока на юго-запад.
как параметры напряжений растяжения и про-	Сопоставление решений механизмов очагов
межуточного существенно изменяются. Этим	двух Текелийских землетрясений 1993 и 2009
обусловлено изменение в характере подвижки:	гг. как по МО, так и по СМТ свидетельствует об
по обеим нодальным плоскостям уменьшается	их подобии (см. рис. 4), разница в значениях па-
сдвиговая составляющая, а взбросовая – растет.	раметров не выходит за пределы погрешности

Текелийское землетрясение в казахстане в 2009 году: очаг и воздействия.

Рис. 5. Азимутальный годограф для землетрясения 2009 г.

решений (строки 7, 8, табл. 2). В обоих случаях решение механизма представляет собой комбинацию из крутопадающих плоскостей северо- и юго-восточного простирания, подвижки по которым реализовались в условиях близго-ризонтального субмеридионального сжатия. В первом движении превалирует горизонтальная составляющая подвижек по круто падающим плоскостям, а в главной фазе – взброс, причем падение плоскостей при развитии разрыва становится более пологим.

Одинаковыми оказались также основные характеристики механизмов афтершоков этих двух сильных землетрясений. В 71% афтершо-ков 1993 г. присутствовала плоскость северовосточного простирания, причем в 32% случаев обе плоскости имели северо-восточное направление, а в остальных вторая плоскость простиралась на северо-запад. Примерно одинаково представлены взбросы (55%) и сбросы (в 45%). Почти во всех афтершоках (как взбросового, так и сбросового типа) снимались вторичные напряжения.

Пространственно-временное распределение афтершоков Текелийского землетрясения 13.06.2009 г.

В каталог и сейсмологические бюллетени 2009 г. включено более 150 афтершоков главного толчка в диапазоне энергетических классов K

= 5–11 (рис. 6). Самый сильный афтершок с K = 10.7 произошел через 7 мин после главного толчка, он ощущался в г. Текели с интенсивностью 5 баллов. В плане облако афтершоков сконцентрировано в блоке между Западно- и

Рис. 6. Гистограмма распределения афтершоков по энергетическому классу

Н.Н. Михайлова, Н.Н. Полешко

Рис. 7. Карты эпицентров главных толчков и афтершоков землетрясений 1993 г. (слева) и 2009 г. (справа)

Южно-Джунгарским разломами (рис. 7) и вытянуто в юго-восточном направлении. Размеры области афтершоков в плане оцениваются следующими величинами: длина L = 21 км, ширина W = 10 км. Подобную картину можно наблюдать и при землетрясении 1993 г., только как главный толчок, так и связанное с ним поле аф-тершоков сдвинут на северо-запад.

Заметим, что только по положению облака афтершоков в плане нельзя решить вопрос о направлении и размерах разрыва при главном толчке. Необходимо проанализировать объемную модель очага в земной коре. Мы рассмотрели распределение проекций гипоцентров афтершоков на две ортогональные вертикальные плоскости, ориентированные по простиранию первой и второй нодальных плоскостей главного толчка (рис. 8). Анализ глубинного распределения афтершоков показывает, что все гипоцентры распределены в земной коре на глубине от 5 до 25 км. С удалением от гипоцентра главного толчка на юг глубины очагов аф-тершоков уменьшаются. Но совершенно четко

видно, что все очаги афтершоков расположены только с одной стороны плоскости разрыва, а именно с южной, что может свидетельствовать о падении плоскости разрыва в южном направлении. Наилучшим образом такому распределению афтершоков соответствует ориентация первой нодальной плоскости. Это четко видно на рис. 8,б: все афтершоки сконцентрированы в южном, висячем крыле разрыва. Таким образом, несмотря на то что по распределению аф-тершоков в плане создается впечатление развития разрыва в главном толчке в юго-восточном направлении, анализ распределения афтершо-ков по вертикальным разрезам позволяет считать, что разрыв в очаге произошел по круто падающей на юго-восток плоскости северовосточного простирания (Str = 30–39°). Геометрические размеры очага, оцененные по вертикальным разрезам распределения афтер-шоков (см. рис. 8), составляют: L = 15 км, W = 15 км, Н = 25 км. По существующим зависимостям, связывающим размеры очага с магни-тудой [Сыдыков, 2004], такие размеры очага

Текелийское землетрясение в казахстане в 2009 году: очаг и воздействия.

Рис. 8. Глубинные разрезы облака афтершоков землетрясения 2009 г. а – по первой нодаль-ной плоскости, б – по второй нодальной плоскости

Рис. 9. Затухание афтершоковой деятельности Теке-лийского землетрясения. По оси абсцисс показаны номера пятидневок начиная с главного толчка

Рис. 10. Максимальные энергетические классы афтершоков Текелийского землетрясения за пятидневки

соответствуют М = 6 и геологически фиксированы размерами блока.

Исследование затухания во времени афтер-шоковой деятельности показало резкое уменьшение количества афтершоков в первые 15 сут (рис. 9). Быстро уменьшалась и величина выделившейся сейсмической энергии, как видно из рис. 10.

Проведено сопоставление афтершоковой активности при двух Текелийских землетрясениях. Глубины гипоцентров афтершоков в 1993 г. были определены лишь для нескольких афтершо-ков, они составляют 12–18 км. Подобие наблюдается в проявлении афтершокового процесса во времени – это резкое затухание активности в первые сутки.

Н.Н. Михайлова, Н.Н. Полешко

дочные лессовидные суглинки мощностью от 20 до 30 м. Некоторые постройки находились на склонах. Вероятно, эти факторы повлияли эффект Текелийского землетрясения.

В результате землетрясения в г. Текели саманные жилые дома повсеместно получили тяжёлые повреждения в виде глубоких больших сквозных трещин и частичное обрушение. Кирпичные дымовые трубы повсеместно выпали, имеются случаи разрушения печей. Большинство зданий типа «А» получили повреждения 3 степени, отдельные жилые дома получили повреждения 4 степени, характеризующиеся сквозными трещинами и проломами в стенах, разрушениями связей между отдельными частями зданий, обрушениями внутренних стен.

Жертв и пострадавших от землетрясения не было. По заключению специально созданной комиссии, ущерб от землетрясения составил 400 миллионов тенге (примерно 2.7 миллиона долларов).

Результаты макросейсмического обследования

Макросейсмическое обследование было выпол- на сейсмический нено в период с 14 по 20 июня 2009 г. группой научных и инженерных сотрудников Института сейсмологии Республики Казахстан, Сейсмологической опытно-методической экспедиции МОН РК, НПК «Прогноз» МЧС РК [Землетрясение…, 2009]. На рис. 11 приведена карта изосейст Текелийского землетрясения, построенная Т.Д. Абакановым, А.Н. Ли, Т.Е. Нысан-баевым, В.И. Паниным, Н.А. Тарадаевым и Н.Б. Узбековым

С наибольшей интенсивностью 7 баллов землетрясение проявилось в городах Текели и Рудничный. Город Текели расположен в 8 км от инструментального эпицентра. Согласно карте сейсмического микрорайонирования г. Текели, восточная его часть расположена на неблагоприятной в сейсмическом отношении территории – здесь повсеместно проявлены проса-

Рис. 11. Карта изосейст Текелийского землетрясения 13.06.2009 г.

Текелийское землетрясение в казахстане в 2009 году: очаг и воздействия.

Интерпретация положения разрывов в очагах Текелийских землетрясений

Таким образом, анализ всей совокупности разнородных материалов позволяет сделать вывод, что землетрясение 13.06.2009 г. произошло под действием регионального близгоризонталь - ного напряжения сжатия в субмеридиональном направлении. Очаг главного толчка и облако его афтершоков располагались между Южно- и Западно - Джунгарским разломами.

Рис. 12. Интерпретация положения очагов Текелийских землетрясений 1993 и 2009 гг.

Процесс разрывообразования в очаге происходил, вероятнее всего, с северо-востока на юго- запад. Афтершоковая активность сосредоточена в юго-восточном крыле разрыва. В процессе афтершоковой деятельности снимались вторичные напряжения, вызванные главным толчком. Релаксация напряжений происходила в результате взбросовых и сбросовых подвижек по плоскостям либо северо-восточного простирания, ориентированных вдоль структур хребтов, либо северо-западного, согласующегося с прости-

ранием главных разломов, преимущественно на глубине Н>10 км.

Предлагаемая интерпретация процессов в очагах Текелийских землетрясений, зарегистрированных в блоке между Южно- и Западно- Джунгарским разломами, отражена на рис. 12. Это круто падающие в юго- восточном направлении субпараллельные разрывы северовосточного простирания. В первом движении подвижки представляют собой сдвиги по крутым плоскостям, по мере развития разрыва тип дислокации меняется на взброс, плоскость падения становится более пологой. Геометрические размеры очагов ограничены размерами блока: L≈15 км, W≈15 км, Н = 20–25 км, что достаточно хорошо согласуется с магнитудой землетрясений.

Два Текелийских землетрясения настолько похожи по всем параметрам, что могут считаться двумя «актами одной драмы», происходящей по единому сценарию. Второе землетрясение продолжило начатые первым разрушения в блоке земной коры, развивая на юго-восток релаксационные процессы в одном и том же напряженном объеме за счет последующих толчков.

Параметры сильных движений

К сожалению, авторы не располагают записями сильных движений в ближней к эпицентру зоне. Имеются записи сильных движений на территории г. Алматы на расстоянии 230 км от эпицентра, полученные станцией KNDC. Станция находится в южной части города на мощной толще валунно-галечников. Она размещена на территории Центра данных ИГИ НЯЦ РК, где установлен цифровой акселерометр (АПТ + Quanterra), с помощью которого получены записи землетрясения 13.06.2009 г. В пункте регистрации землетрясение ощущалось с интенсивностью 3–4 балла. На рис. 13 показаны записи ускорений, их максимальные значения составляют 2.6 см/с2.

После интегрирования ускорений получены записи скоростей колебаний. Максимальные значения амплитуд колебательной скорости составили 0.17 см/c.

Как по амплитудам ускорений, так и по амплитудам скоростей по ранее полученной инструментальной шкале интенсивности [Шкала …, 2004] можно оценить значение интенсив-

Н.Н. Михайлова, Н.Н. Полешко

Рис. 13. Акселерограммы Текелийского землетрясения 13.06.2009 года по станции KNDC (г. Алматы)

Рис. 14. Спектры реакции по трем компонентам записей станции KNDC

ности в баллах в месте регистрации сильных	скоростям колебаний максимум спектра реак-
движений. Оно составляет 3–4 балла.	ции относится к периодам 1–2 с.

Рассчитанный спектр реакции при 5%-зату-	   Близкие характеристики сильных движений
хании приведен на рис. 14. Четко видно, что ди-	получены на территории г. Алматы и при зем-
апазон периодов, при которых отмечены мак-	летрясении 1993 г. [Калмыкова и др., 1999]: по
симальные ускорения, составил 0.11–0.4 с. По	ускорениям доминантные периоды составили

Текелийское землетрясение в казахстане в 2009 году: очаг и воздействия.

Таблица 3. Параметры сильных движений на территории г. Алматы при Текелийских землетрясениях

| Дата | Станция | Регистрируемый кинематический параметр | Параметры колебаний |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | компонента | А, см/с2 и см/с | Т, с | d, c |
| 30.12.1993 | Алматы, Аль- Фараби | ускорение | Z E | 1.4 1.7 | 0.15 0.15 | 11 11 |
| 13.06.2009 | Алматы, KNDC | ускорение | Z E N | 2.3 2.3 2.6 | 0.18 0.13 0.12 | 10 8 8 |
| 30.12.1993 | Алматы, Маркова | скорость | N | 0.30 | 1.0 | 30.0 |
| 13.06.2009 | Алматы, KNDC | скорость | Z E N | 0.13 0.34 0.19 | 1.8 1.3 1.2 | 28.0 26.0 27.0 |

в разных точках города 0.15 с, а по скоростям – 1.0 с. Относительная длительность колебаний также характеризуется близкими значениями при двух землетрясениях. Отметим, что в 1993 г. регистрация колебаний проводилась только в аналоговой форме. В табл. 3 для сравнения представлены параметры записей на близких по расположению станциях г. Алматы в 1993 и 2009 гг.

Выводы

- 1. Два одинаковых по силе и местоположению землетрясения, вызвавшие 7-балльные сотрясения в г. Текели в 1993 г. и 2009 г., представляют уникальную возможность для изучения условий, способствующих их возникновению.

- 2. Установлено подобие механизмов двух очагов, которое свидетельствует, что землетрясения реализовались под действием регионального напряжения сжатия в субмеридиональном направлении. Сопоставление решений МО и СМТ позволяет сделать следующие выводы: в начальном движении разрывы представляли собой сдвиги по круто падающим на юго-восток плоскостям северовосточного простирания. По мере развития разрыва тип подвижки менялся на взбросы по более пологим плоскостям. Геометрические размеры разрывов ограничены размера-

ми блока и соответствуют средним размерам очагов землетрясений магнитудой М = 6.

- 3. Вся афтершоковая деятельность как при первом, так и при втором землетрясениях развивалась только в южном, висячем крыле разрывов, преимущественно на глубине Н > 10 км. Афтершоковая активизация быстро затухала во времени, при этом отмечалось чередование процессов дилатансионного упрочнения и разупрочнения.

- 4. Параметры сильных движений на территории г. Алматы демонстрируют большое сходство при двух событиях, что говорит о закономерной связи воздействий с очаговыми параметрами при одинаковом пути распространения сейсмических волн. Одинаковые механизмы очагов при одинаковых размерах источников обусловливают повторяемость параметров воздействий в одном и том же месте наблюдений.

- 5. Ориентация разрывов в очагах главных толчков и их афтершоков свидетельствует о том, что в блоке между Южно- и Западно-Джунгарским разломами северо-западного простирания, по всей вероятности, существует система сейсмоактивных разломов более высокого порядка, круто падающих на юго-восток вдоль хребтов северо-восточного простирания и проникающих в земную кору на глубину не менее 20–25 км.

Н.Н. Михайлова, Н.Н. Полешко

Литература.

Горбунова И.В., Кальметьева З.А., Михайлова Н.Н. и др. Интерпретация очаговых волн на записях землетрясений. Бишкек – Москва: Наука, 1992.

Землетрясение в Алматинской области (г. Те-кели, 13 июня 2009 г.) // Сборник научных трудов научно-технической конференции. Департамент по ЧС г. Алматы МЧС РК. Ал-маты, 2009. С. 79–80.

Калмыкова Н.А., Михайлова Н.Н., Неверова Н.П. Землетрясения Северного Тянь-Шаня // Землетрясения Северной Евразии. М.: НИА-Природа, 1999. С.55–59.

Нусипов Е., Сыдыков А., Полешко Н.Н. Сейсмотектоническое деформирование среды по данным о механизмах очагов землетрясений // Геодинамика и сейсмичность литосферы. Алматы: ИС МОН РК, 2007. С. 243–244.

Сыдыков А. Сейсмический режим территории Казахстана. // Алматы: Гылым, 2004. 268 с.

Сейсмическое районирование Республики Казахстан. Алматы: Эверо, 2000. 219 с.

Финальный технический отчет по проекту МНТЦ КР-1176 «Оценка сейсмического риска в Центральной Азии». 2009.

Шкала для оценки интенсивности землетрясений MSK-64 (К). Алматы: Изд-во Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан, 2004. 16 с.

Smith G. P., Ekstrom G. Interpretation of earthquake epicenter and CMT centroid locations, in terms of rupture length and direction // Phys. Earth Planet. Int. 1997.V. 102, No. 1-2. P. 123-132. www.seismology.harvard.edu

Сведения об авторах

Михайлова Наталья Николаевна, доктор физико-математических наук, заместитель директора, Институт геофизических исследований Национального ядерного центра РК, Алматы, Казахстан, тел.: 2631330, email: mikhailova@kndc.kz

Полешко Наталья Николаевна, кандидат геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник, Институт геофизических исследований Национального ядерного центра РК, Алматы, Казахстан, контактный телефон 2699472, Email: mexanizm-some@mail.ru

Mikhailova Natalya Nikolayevna, Doctor of Physical and Mathematical Science, Deputy Director, Institute of Geophysical Researches of the National Nuclear Center of the Republic of Kazakhstan, Almaty, Kazakhstan. Contacts: tel.: 263-13-30, e-mail: mikhailova@kndc.kz

Poleshko Natalya Nikolayevna, Candidate of Geological and Mineralogical Sciences, leading research scientist, Institute of Geophysical Researches of the National Nuclear Center of the Republic of Kazakhstan, Almaty, Kazakhstan. Contacts: tel.: 269-94-72, Email: mexanizm-some@mail.ru

Текелийское землетрясение в казахстане в 2009 году: очаг и воздействия.

The Tekeli Earthquake of 2009 in Kazakhstan: source and effects

n.n. Mikhailova, n.n. Poleshko

Institute of Geophysical Researches of the National Nuclear Center of the Republic of Kazakhstan, Almaty, Kazakhstan

Abstract: The article investigates parametrization issues of the main shock from the earthquake of June 13, 2009, mb=6,3 felt in Tekeli town with intensity 7. Spatial characteristics of the source, mechanism and CMT, aftershock activity regularities were studied. Rupture plane in the source was defined with high probability. Information and pictures about destructions and damages of buildings on the territory of Tekeli town as well as isoseismal map are shown. In 1993 almost at the same place the earthquake with the same focal parameters and processes occurred. Very close parameters of seismic effects on the territory of Almaty having two almost the same sources were noted.

Key words: focal parameters, Tekeli earthquake, mechanism, isoseismal map, accelerograms, response spectrum.